## Slide 1
中国民用航空飞行学院
基于网页的飞机导航显示器
模拟器的开发
Development of a Web-Based Aircraft Navigation Display Simulator
答辩人：黄凯 学号：20221211100
指导教师：包勇 副教授
汇报时间：2026.06.05
1 / 18

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
研究背景与意义
02
系统总体设计
03
关键技术与实现
04
测试、结论与展望
2 / 18

## Slide 3
01
研究背景与意义
3 / 18

## Slide 4
研究背景与意义
Research Background and Significance
【研究背景】
• 航空电子显示器是飞机驾驶舱核心系统，ND是飞行员获取位置、导航信息的重要途径
• A320作为全球最广泛使用的客机之一，其ND系统涵盖五种显示模式，功能完整
• 传统教学依赖专业模拟设备，成本高、部署复杂，学生难以便捷接触
【研究意义】
• 提供低成本、跨平台的ND模拟教学工具，辅助导航原理等课程教学
• 无需专业硬件设备，学生通过浏览器即可随时访问学习
• 帮助非飞行专业学生直观理解导航显示器工作原理，理论与实践结合
4 / 18

## Slide 5
研究现状
Current Research Status
【传统模拟器方法】
• 采用C/C++、专业图形库开发，依赖X-Plane/Flight Gear等平台
• 部署复杂、跨平台能力有限、硬件成本高（数万元级）
【现有Web模拟器不足】
• 现有Web成果集中于通用仪表，缺乏对A320 ND复杂系统的深度模拟
• 多数系统缺乏教学讲解功能、不支持用户自定义航路、不支持模式切换
【本设计目标】
• 利用Web前端技术，实现A320 ND五种模式的完整显示与切换
• 集成教学辅助功能，支持自定义地图数据导入
• 成为低门槛、跨平台的航空教学工具
5 / 18

## Slide 6
02
系统总体设计
6 / 18

## Slide 7
系统总体架构
System Architecture
显示层 (Presentation Layer)
ND Canvas绘制 · EFIS控制面板UI · 航路管理界面
▼
控制层 (Control Layer)
React状态管理 · Context全局共享 · 事件处理
▼
服务层 (Service Layer)
地图数据服务 · 飞行计划管理 · VOR/ILS导航计算
7 / 18

## Slide 8
技术栈选型
Technology Stack
React 19
组件化开发
虚拟DOM
Context API状态管理
Canvas 2D
像素级渲染
60FPS动画循环
分层绘制架构
Vite 5
快速冷启动
ESM热模块替换
Rollup生产构建
JavaScript
浏览器原生支持
事件驱动异步
JSON原生支持
8 / 18

## Slide 9
03
关键技术与实现
9 / 18

## Slide 10
五种ND显示模式
Five ND Display Modes
ROSE NAV
全罗盘导航模式
飞机居中，航向朝上
显示360°导航信息
ROSE ILS
仪表着陆模式
航向道/下滑道偏差
精密进近引导
ROSE VOR
VOR导航模式
CDI偏航指示
TO/FROM判断
ARC
扇形显示模式
前方90°扇形区域
底部居中显示
PLAN
计划模式
正北朝上
目标航路点居中
10 / 18

## Slide 11
Canvas 2D渲染引擎
Canvas 2D Rendering Engine
【绘制流程】
• 清空画布 → 根据模式分发绘制 → 绘制罗盘/地图 → 绘制导航辅助信息 → 绘制数据块
【核心技术】
• 等距方位投影：以飞机位置为投影中心，将世界坐标(NM)映射到屏幕坐标(px)
• 分层渲染架构：各功能模块绘制逻辑独立，通过Canvas状态隔离避免样式污染
• requestAnimationFrame驱动：自动与显示器刷新率同步(60Hz)，页面不可见时自动暂停
【坐标变换】
• 世界坐标 → 屏幕坐标：worldToScreen函数，支持航向旋转与平移
• ARC模式扇形裁剪：极坐标角度判断，保留±50°范围内元素
• PLAN模式：固定正北朝上，目标航路点居中定位
11 / 18

## Slide 12
EFIS控制面板设计
EFIS Control Panel Design
【模式选择旋钮】控制五种ND模式切换（NAV/LS/VOR/ARC/PLAN）
【范围选择旋钮】六档量程调节（10/20/40/80/160/320 NM）
【VOR调谐区】自动/手动调谐切换、频率调节、CRS航道设定
【辅助功能按钮】TERR（地形）、WXR（气象雷达）、FAIL（故障模拟）
【组件化设计】
• AirButton：带状态指示的按钮组件，支持按下/弹起状态
• SelectorKnob：离散值选择旋钮，用于模式与范围切换
• ContinuousKnob：连续值调节旋钮，用于VOR频率与CRS航道
【数据通信】Props回调传递用户操作，单向数据流确保状态可追踪
12 / 18

## Slide 13
航路管理系统
Flight Plan Management System
【状态管理】React Context全局共享（FlightPlanContext）
• routes数组管理所有航路，activeRouteId/secondaryRouteId标识启/备航路
【核心功能】
• 航路创建/删除、航路点增删改查、启/备航路切换
• 直线航段与弧形过渡航段两种连接方式
【地图数据服务】MapDataService.js
• 支持从URL或本地JSON文件加载地图数据
• 自动验证与标准化地图数据格式
【ND显示】主动航路洋红色、备用航路青色绘制
• 目标航路点菱形标记突出显示，标注名称与预计到达时间
13 / 18

## Slide 14
VOR/ILS导航功能实现
VOR/ILS Navigation Implementation
【VOR导航】
• CDI航道偏差指示器：航道杆+偏离杆+TO/FROM标志
• VOR方位指针：VOR1实线、VOR2虚线，指示VOR台方位
• 自动调谐：自动选择航路中最近的VOR台
• 手动调谐：通过频率旋钮选择指定VOR台
【ILS仪表着陆】
• 航向道（LOC）偏差：洋红色航道杆+偏离杆，每刻度0.8°
• 下滑道（GS）偏差：右侧垂直刻度尺，每刻度0.4°
• ILS信息显示：频率、选择航道、识别码
【优先级策略】航路VOR台 > 手动调谐 > 自动调谐 > 最近VOR台
14 / 18

## Slide 15
04
测试、结论与展望
15 / 18

## Slide 16
系统测试结果
System Test Results
测试项目 | 测试结果
ROSE NAV模式 | 360°罗盘显示正确，航向朝上
ROSE ILS模式 | LOC/GS偏差指示正确
ROSE VOR模式 | CDI偏航指示、TO/FROM切换正确
ARC模式 | 扇形视口显示正确，飞机底部居中
PLAN模式 | 正北朝上，目标航路点居中
飞行计划管理 | 航路增删改查、启备切换全部通过
VOR/ILS导航 | 自动/手动调谐、偏差指示全部通过
16 / 18

## Slide 17
总结与展望
Conclusion and Future Work
主要成果
✓ 完整实现A320 ND五种显示模式
✓ Canvas 2D高性能渲染，60FPS流畅运行
✓ EFIS控制面板交互设计，模拟真实操作
✓ 飞行计划航路管理，支持自定义地图导入
✓ VOR/ILS导航引导，自动/手动调谐
✓ 组件化架构，低耦合高内聚，易于扩展
未来展望
→ 引入ADF指示器、风数据等更多飞行参数
→ 集成MCDU功能，实现完整飞行管理
→ 扩展移动平台支持（平板/手机）
→ 完善外部飞行模拟器数据接口
→ 增加智能训练分析功能
17 / 18

## Slide 18
汇报结束
请各位老师批评与指正
答辩人：黄凯 20221211100
指导教师：包勇 副教授
汇报时间：2026.06.05
18 / 18